## Slide 1
La hidrosfera: Humos locales, impactos globales. Contaminación atmosférica

## Slide 2
La contaminación atmosférica: tipos y origen.
Gases contaminantes de la atmósfera.
Dispersión de los contaminantes.
Efectos de la contaminación.
  A nivel local: smogs.
  A nivel regional: lluvia ácida.
  A nivel global: efecto invernadero y cambio climático.
  A nivel global: destrucción de la capa de ozono.
Lucha contra los contaminantes.
Contenido

## Slide 3
Contaminación atmosférica: tipos y origen
Contaminación atmosférica: es la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza.
En función de su origen puede ser:
  De fuentes naturales.
  De fuentes artificiales.
Además, no debemos olvidar la contaminación lumínica y la acústica, ambas energéticas.
En función de sus características, los contaminantes pueden ser:
  Aerosoles. Partículas sólidas o líquidas en suspensión.
  Gaseosos. De dos tipos:
    Primarios: se expulsan directamente desde las fuentes emisoras.
    Secundarios: se forman mediante procesos químicos atmosféricos a partir de los anteriores.

## Slide 4
Los principales son:
Clorofluorocarbonos.
Monóxido de carbono (CO)
Dióxido de carbono (CO2)
Monóxido y dióxido de nitrógeno (NO, NO2)
Dióxido de azufre (SO2)
Metano (CH4)
Ozono (O3)
Metales pesados: plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg)
Gases contaminantes
No olvidemos que los vehículos son una de las principales fuentes de emisiones de gases contaminantes. CO, CO2, Pb y NO son algunos de ellos.

## Slide 5
Dispersión de los contaminantes
Etapas del ciclo de emisión-deposición:
1. Mezcla de contaminantes.
2. Procesos químicos y fotoquímicos. Pueden generar contaminantes secundarios.
3. Deposición. Que puede ser húmeda o seca.
Influyen sobre el ciclo de emisión-deposición:
a. Características de las emisiones. Tipo de contaminante, altura y temperatura de las emisiones. Las emisiones gaseosas, a alta temperatura y en chimeneas altas se dispersan mejor.
b. Condiciones atmosféricas. Borrascas y vientos favorecen dispersión. Precipitaciones favorecen el depósito. La insolación favorece la aparición de contaminantes secundarios.
c. Características geográficas y topográficas. En zonas costeras y valles hay brisas locales que favorecen relativamente la dispersión (la llevan y traen). Las montañas impiden la dispersión. En las ciudades hay menos viento y además, células convectivas con su entorno: islas térmicas. Muy importantes las capas de inversión térmica.
d. Presencia de vegetación. Facilita la deposición al parar el viento y retener partículas en sus hojas.

## Slide 6
Efectos de la contaminación
Podemos distinguir tres niveles: contaminación local, regional y global.
Como efectos más importantes estudiaremos:
El smog, como efecto a nivel local.
  Es una niebla sucia en grandes ciudades debida a reacciones entre ciertos contaminantes.
  Más abundante en anticiclones e inversiones térmicas.
  Irritante para ojos y mucosas respiratorias.
La lluvia ácida, como efecto a nivel regional.
  Óxidos de N y de S se unen a H2O atmosférica y forman ácidos que dañan bosques, lagos y monumentos (mal de la piedra)
El efecto invernadero, a nivel global.
  Provocado por aumento de gases que absorben el calor como CO2, CH4 y otros.
  Produce calentamiento global.
La destrucción de la capa de ozono, también global.
  Resultado de la interacción del ozono estratosférico con CFCs.

## Slide 7
Lucha contra los contaminantes
Acciones preventivas: encaminadas a evitar la contaminación.
Localización de industrias en lugares idóneos.
Tecnología de baja o nula emisión de residuos.
Medidas legislativas.
Medidas educativas.
Promoción energías alternativas limpias.
Evaluaciones de impacto ambiental.
Acciones correctoras: encaminadas a disminuir la contaminación ya producida.
Depuración del aire contaminado mediante equipos adecuados.
Estrategias que ayuden a la dispersión, como las altas chimeneas.