## Slide 1: La energía y su transferencia: Energía eléctrica
Notes: <number>

## Slide 2
En este tema se estudia la energía eléctrica, su producción y su distribución.
La potencia mide el ritmo al que se suministra la energía, es decir, es la energía transferida o consumida por unidad de tiempo.
Imagen de elaboración propia
Notes: <number>

## Slide 3
Ley de Joule
La energía térmica obtenida en una resistencia es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente que circula, a la resistencia y al tiempo.
Para caracterizar a un generador se define la fuerza electromotriz (fem, ε) del mismo, como la diferencia de potencial máxima que puede suministrar entre sus bornes. Su unidad es el voltio(V).
La fuerza contraelectromotriz es la característica que define a un motor.
Ley de Ohm generalizada
La intensidad de corriente en un circuito es igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices y contraelectromotrices dividida por la resistencia total del circuito.
Notes: <number>

## Slide 4
La electricidad se genera en centrales que utilizan combustibles fósiles (petróleo, gas natural o carbón), energía nuclear, energía hidráulica, energía eólica, energía solar, energía geotérmica o biomasa.
La producción industrial utiliza una sola tecnología: un fluido (gas o líquido) hace girar una turbina conectada a un alternador.
Las centrales eléctricas se clasifican atendiendo a la fuente de energía primaria que utilizan. Las más importantes son: hidroeléctricas, térmicas, nucleares, eólicas y solares.
Imagen de Jpgbdn, Creative commons
Notes: <number>

## Slide 5
La distribución de la energía eléctrica desde las centrales hasta los centros de consumo se realiza a través de la red de transporte.
En el transporte de la energía se deben producir las menores pérdidas. Para ello, como se realiza por conductores, debe reducirse la intensidad de la corriente para minimizar el efecto Joule. Esto se consigue aumentando el voltaje.
Las líneas de transporte de alta tensión están constituidas por los conductores (cables de Cu o Al) y los elementos de soporte (torres). Dependiendo del voltaje (media tensión) las torres pueden sustituirse por postes.
Actualmente la distribución de la energía eléctrica se realiza mediante corriente alterna, que permite la utilización de los transformadores para elevar y reducir el voltaje con facilidad.
Imagen de k9mq, Creative commons