## Slide 1: Materiales: Diagramas de Equilibrio

## Slide 2
1.Diagramas de Equilibrio.
2. Regla de las Fases - Gibbs.
3. Regla de la Palanca.
4. Tipos diagrama de equilibrio.
5. Diagrama Fe-C.
  5.1. Constituyentes de los aceros.
6. Problemas resueltos.
Observamos la evolución de las posibles fases:
  líquido
  Sólido
  Liquido + sólido
Imagen 1. Imagen propia Creative Commons.
CUARZO, sólido cristalino
  Diagramas de equilibrio, diagrama:
  Son la representación gráfica del estado de una aleación
    Temperaturas
    Porcentaje componentes

## Slide 3
1. Regla de las Fases - Gibbs
El número de variables (temperatura, presión, concentración, ...) , que en un sistema material podemos modificar libremente se llama GRADOS DE LIBERTAD.
La regla de las fases de Gibbs define la siguiente ecuación, que permite calcular las fases, grados libertad o componentes de un sistema, para que coexista equilibrio en nuestro sistema material.
F+P = C + 2

## Slide 4
2. Regla de la Palanca
Es el método empleado para conocer el porcentaje de fase sólida y líquida presentes en una aleación de una cierta concentración.
Imagen 2. Elaboración propia.

## Slide 5
3. Tipos de diagramas de equilibrio
Las aleaciones presentan diagramas de equilibrio con distintos aspectos, dependiendo de la solubilidad en estado líquido y sólido de sus componentes. Desde este punto de vista vamos a conocer tres tipos de diagrama de equilibrio:
TIPO 1: Componentes totalmente solubles en los estados líquido y sólido
TIPO 2: Componentes totalmante soluble en estado líquido e insoluble en estado sólido
TIPO 3: Componentes totalmente solubles en estado líquido y parcialmente soluble en estado sólido
Imagen 3. Elaboración propia.
Imagen 4. Elaboración propia
Imagen 5. Elaboración propia

## Slide 6
El diagrama Fe-C nos indica cuáles son los constituyentes de esta aleación:
  Austenita
  Martensita
  Ferrita
  Cementita
  Perlita
que tendrán diferentes aplicaciones dependiendo de sus propiedades.
5. Diagrama Fe-C.
La aleación hierro – carbono es la más empleada en la industria actual.
Imagen 9. Wikimedia. Creative Commons.