## Slide 1: La Energía: Energías no renovables
1. Energías no renovables: el carbón y el petróleo.
2. Centrales térmicas convencionales.
2.1 Impacto ambiental.
3. Energía nuclear.
4. Centrales nucleares

## Slide 2
1. ENERGÍAS NO RENOVABLES
Las energías no renovables son aquellas que existen en una cantidad limitada en la naturaleza y sin ninguna posibilidad de regenerarse.
Las principales energías no renovables que utilizamos son los combustibles fósiles: el carbón y el petróleo, formados hace millones de años a partir de restos de restos animales y vegetales.
Se distribuyen irregularmente en la naturaleza.
Se agotarán en un tiempo limitado si se sigue el ritmo actual de consumo
La mayor parte de la energía que se produce actualmente procede de estas fuentes.

## Slide 3
2. CENTRALES TÉRMICAS CONVENCIONALES
Una central térmica es una instalación en la que se transforma la energía química de los combustibles fósiles en energía eléctrica.
Se quema el combustible (1).
Con la energía calorífica de la combustión se calienta el agua de la caldera, que se convierte en vapor (2).
El vapor de agua incide en la turbina, haciéndola girar y generando energía mecánica de rotación (3).
La energía mecánica de la turbina es transformada en energía eléctrica en el generador (4).
El vapor pasa al condensador donde se convierte de nuevo en agua (5).
El agua es impulsada por una bomba a la caldera para reiniciar el ciclo (6).
El vapor producido por el condensador es enviado a la torre de refrigeración para convertirlo en agua y ser utilizada de nuevo (7).
1
3
2
4
5
6
7

## Slide 4
2.1. IMPACTO AMBIENTAL
Una central térmica emite a la atmósfera:
Efectos de estas emisiones:
VAPOR DE AGUA
CO2
NOX Y SOX
  CO2: Efecto invernadero
  NOx y SOx: Lluvia ácida
  Vapor de agua: Modificación del ecosistema del entorno

## Slide 5
3. ENERGÍA NUCLEAR
La energía nuclear es la energía contenida en la materia que es liberada cuando se produce alguna reacción nuclear.
Tipos de reacciones nucleares:
FISIÓN NUCLEAR
  Genera gran cantidad de energía.
  Genera residuos radiactivos.
  No genera gases de efecto invernadero.
FUSIÓN NUCLEAR
  Genera gran cantidad de energía.
  No genera residuos radiactivos.
  No genera gases de efecto invernadero.
  No existe la tecnología adecuada para su utilización.

## Slide 6
4. CENTRALES NUCLEARES
Una central nuclear es una central térmica en la que la aportación de energía térmica proviene de las reacciones de fisión del combustible, generalmente uranio.
La única diferencia respecto a la central térmica convencional es que tiene un reactor nuclear en lugar de una caldera.
El resto de la central y su funcionamiento es similar.
La fisión tiene lugar en el reactor de la central, y existen dos tipos:
de agua a presión y
de agua en ebullición.