## Slide 1
Control y programación de sistemas automáticos: Álgebra de Boole
Operaciones básicas
Otras operaciones lógicas
Obtención f. lógica a partir tabla verdad
Cronogramas
Álgebra de Boole
Puertas NAND y NOR
Simplificación
Términos indiferentes
1. Operaciones básicas
Operación | Símbolo | Salida
Producto lógico |  | La salida c toma el valor 1 si a y b también lo son.
Suma lógica |  | La salida c toma el valor 1 si a, b o ambas toman el valor 1
Negación |  | La salida b toma el valor 1 si a toma el valor 0
Función lógica
Función canónica
Tabla de verdad

## Slide 2
2. Otras operaciones lógicas.
Operación | Símbolo | Salida
NAND |  | La salida toma el valor 1 si A y B no toman simultáneamente el valor 1.
NOR |  | La salida toma el valor 1 si A y B toman a la vez el valor 0
XOR |  | La salida toma el valor 1 si una entrada es 0 y la otra es 1.
XNOR |  | La salida toma el valor 1 si las dos entradas son 0 ó 1 simultáneamente
3. Función lógica a partir tabla verdad
Una vez obtenida la tabla de verdad de un sistema , existen dos métodos para obtener la función lógica en forma canóncia que la representa.
  Minterms: implementación por unos.
  Maxterms: implementación por ceros.
4. Cronogramas
Método gráfico en el que se representa por niveles altos y bajos (1 y 0) que van tomando las variables. Permite obtener la tabla de verdad y la función lógica.

## Slide 3
5. Algebra de Boole
6. Implementación de circuitos con puertas NAND y NOR
Implementar un circuito empleando solamente un tipo de puertas abarata costes.
Este método de implementación solo se puede realizar con puertas NAND o NOR, ya que solo estas dos puertas lógicas son universales
7. Simplificación de funciones lógicas
Una vez obtenida la función canónica de una expresión lógica, se debe buscar una expresión simplificada de ésta.
Con ello se minimiza el número de errores posibles y abarata su implementación.
De los dos métodos más extendidos utilizaremos el de Karnaugh.
Postulados
Leyes y teoremas