## Slide 1: Materiales: Estructura interna y propiedades

## Slide 2
1. Sólidos cristalinos. Tipos de cristales.
2. Redes cristalinas.
3. Estados alotrópicos.
4. Aleaciones.
5. Problemas resueltos.
Las formas en que puede solidificar un material son:
  Sólido amorfo
  Sólido cristalino
Imagen 2. Mediateca. Creative Commons.
ÓPALO, sólido amorfo
Imagen 1. Wikimedia. Creative Commons.
CUARZO, sólido cristalino
  La cristalización depende de:
    Composición química
    Temperatura y presión
    Espacio y tiempo

## Slide 3
1. Sólidos cristalinos. Tipos de cristales
En general los sólidos de la naturaleza son cristalinos lo que implica que los iones, átomos o moléculas que los constituyen se ordenan geométricamente en el espacio.
2. Redes cristalinas
Un sólido cristalino es aquél que tiene una estructura periódica y ordenada, que se expande en las tres direcciones del espacio.
Las redes cristalinas se caracterizan fundamentalmente por un orden o periodicidad
Imagen 3. Mediateca. Creative Commons.
SAL
Imagen 4. Wikimedia. Creative Commons.

## Slide 4
3. Estados Alotrópicos
Llamamos aleación a la mezcla homogénea en estado fundido de un metal con, al menos, otro elemento, que puede ser metálico o no, pero el producto final obtenido debe presentar características metálicas.
4. Modificación de las propiedades de los metales. Aleaciones
Algunos metales tienen la característica de que cambian de red de cristalización dependiendo de la temperatura a que se encuentren, entonces se dice que el metal es politrópico, y a cada uno de los sistemas en que cristaliza el metal se le llaman estados alotrópicos
En el hierro puro se distinguen cuatro estados alotrópicos
Imagen 5. Elaboración propia.
Hierro 
Hierro 
Imagen 6. Elaboración propia.
Solución sólida
por sustitución
del metal B en el A.